汚水（雨水）公共ます設置（撤去）に伴う施工チェックリスト

工事名：

| No |  | 工種 | 項 目 | チェックポイント | チェック欄 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 準備工 | 各埋設物管理者との協議書 | 地下埋設管の有無を確認しているか | ある・ない |  |
|  | 1-2 |  | 道路使用許可 | 所管の警察署に届け出しているか | はい・いいえ |  |
| 2 | 2-1 |  | 着工前・完成 | 設置位置が把握できるか（着工前） | はい・いいえ | 写真 有・無 |
|  | 2-2 |  |  | 完成写真を撮影しているか（着工前と対比） | ） はい・いいえ | 写真 有・無 |
| 3 | 3-1 | 附帯 | 既設路盤構成について | 測定しているか | はい・いいえ | 写真 有・無 |
|  | 3-2 |  | 使用材について | 撮影しているか | はい・いいえ | 写真 有・無 |
| 4 | 4-1 | 仮設 | 土留めについて | 掘削深さは1.50m以上か | はい・いいえ |  |
|  | 4-2 |  |  | 腹越し・切梁は確実に設置されているか | はい・いいえ |  |
|  | 4-3 |  | 水替えについて | 水替え作業であったか | はい・いいえ |  |
|  | 4-4 |  |  | 臨時排水申請をしたか | はい・いいえ |  |
| 5 | 5-1 | 土工 | 掘削について | 掘削状況を撮影しているか | はい・いいえ | 写真 有・無 |
|  | 5-2 |  |  | 埋戻し転圧は30㎝毎に撮影しているか | はい・いいえ | 写真 有・無 |
| 6 | 6-1 | 基礎 | ます基礎について | 基礎砂利出来形を撮影しているか | はい・いいえ | 写真 有・無 |
|  | 6-2 |  | 基礎ブロックについて | 水平に設置されているか | はい・いいえ |  |
|  | 6-3 |  | 防護ハット基礎について | 基礎砂利出来形を撮影しているか | はい・いいえ | 写真 有・無 |
| 7 | 7-1 | ます | 公共ますについて | 設置高さ(GL～宅地側管底)を撮影しているか | はい・いいえ | 写真 有・無 |
|  | 7-2 |  |  | 垂直に設置しているか | はい・いいえ |  |
|  | 7-3 |  |  | 塩ビ製内蓋と路面までの離隔は適切か | はい・いいえ | 写真 有・無 |
|  | 7-4 |  |  | 防護ハットと立上げ管の偏芯は適切か | はい・いいえ | 写真 有・無 |
|  | 7-5 |  |  | 市章入りの防護蓋を設置しているか | はい・いいえ |  |
| 8 | 8-1 | 取付管 | 取付管について | 管径は何㎜か | φ100・150 |  |
|  | 8-2 |  |  | ゴム輪受口に滑材を使用しているか | はい・いいえ |  |
|  | 8-3 |  |  | 排水勾配は十分確保されているか | はい・いいえ |  |
| 9 | 9-1 | 支管 | 取付支管について | 本管を機械穿孔しているか | はい・いいえ | 写真 有・無 |
|  | 9-2 |  |  | 穿孔径を撮影しているか | はい・いいえ | 写真 有・無 |
|  | 9-3 |  |  | ワンタッチロック式か止水可とう式か | ワンタッチ・止水型 | 地下水位高の場合 |
|  | 9-4 |  |  | 支管の固定について適切に行っているか | エポキシ系接着剤・アンカー打込 | 写真 有・無 |
| 10 | 10-1 | 復旧 | 路床仕上げについて | 不陸整正は適切か | はい・いいえ |  |
|  | 10-2 |  | 凍上抑制層について | 層状20㎝転圧を行っているか | はい・いいえ | 写真 有・無 |
|  | 10-3 |  | 下層路盤について | 層状20㎝転圧を行っているか | はい・いいえ | 写真 有・無 |
|  | 10-4 |  |  | 不陸整正は適切か | はい・いいえ |  |
|  | 10-5 |  | アスファルト乳材について | 適切に塗布しているか | はい・いいえ | 写真 有・無 |
|  | 10-6 |  | 加熱合材について | 舗装厚は確保されているか | はい・いいえ | 写真 有・無 |
|  | 10-7 |  | 区画線について | 原状復旧されているか | はい・いいえ |  |
|  | 10-8 |  | 仮復旧について | 仮舗装を適切に行ったか | はい・いいえ | 写真 有・無 |
|  | 10-9 |  | 縁石復旧について | 基礎コンクリートは適切に復旧したか | はい・いいえ | 写真 有・無 |
| 11 | 11-1 | 撤去 | 取付管止水について | 適切に塩ビ製キャップを取付けているか | はい・いいえ | 写真 有・無 |
| 12 | 12-1 | 雨水ま す接合 | 既設ますとの接合について | 支管（継手）を使用しているか | はい・いいえ | 写真 有・無 |
|  | 12-2 |  |  | 閉塞材の種類は | 無収縮・エポキシ樹脂剤 | 写真 有・無 |
|  | 12-3 |  | 仕上げ方法について | ます内面仕上げ写真を撮影しているか | はい・いいえ | 写真 有・無 |

年	月	日

施 工 者 名

排水設備工事責任技術者